## Slide 1: 方案概述与系统架构
系统组成
  四大模块：环境感知（雷达 / 相机）、导航规划、运动控制、二维码识别
  通过 ROS 与 LCM 实现数据交互，支持多模态传感器融合
通信框架
  ROS 节点：
    图像 / 雷达数据处理：image_camera_plugin、kyterdag_laserscan
    路径规划：Amu_plajin节点结合力反馈force_node
  LCM 实时通信：
    指令通道：发送步态 ID（如上坡ID=110）、步高、俯仰角等参数
    反馈通道：步态状态（如switch_status=4表示抬升中）

## Slide 2: 初赛流程图
说明：本参赛队的A区二维码为A-1，B区二维码为B-2，路线箭头为朝右。
标准流程如下：

## Slide 3: 创新点与核心技术
混合控制架构
开环控制（地形穿越）+ 闭环控制（定位修正）+MPC 轨迹预测
  效果：出线 / 踩线率 < 0.5 次 / 赛段
自定义步态与视觉融合
  上坡步态：+15° 俯仰角、+20% 驱动力，通过率 95%+
  石板路步态：-30% 步频、动态调足端，颠簸减少 80%
实时视觉模块
  二维码识别：基于pyzbar，延迟 < 200ms，准确率 100%
  多模态检测：黄色区域（延迟 < 100ms）、S 弯边缘、箭头检测，避免扣分

## Slide 4: 环境感知与路径规划
二维码识别流程
7 层递进式处理：原始图像→灰度→二值化→高斯模糊→对比度增强→边缘检测→多阈值
多模态视觉检测
黄色区域：HSV 颜色空间，底部四点跟踪 + 前方灯光检测
S 弯边缘：12 点阵列检测，3 级危险评估（轻微 / 中等 / 严重）
控制逻辑：根据危险等级动态调整横向速度（0.15~0.35m/s）
路径规划与步态调用
基于感知数据生成路径，调用自定义步态（如 toml 文件配置参数）
核心脚本：mv.py串联各路段逻辑，支持仿真环境运行

## Slide 5: 运动控制与特殊赛段处理
转向与运动控制
基于里程计的精确角度控制，支持最短路径计算与动态参数调整
代码逻辑：轮询角度差，自动停止与误差修正
特殊赛段步态
上坡：雷达检测坡度 > 10°，触发gait_id=110，俯仰角 + 15°
限高杆：下蹲步态，机身高度 - 0.5m（body_pos_des[5]=-0.5）
石板路：雷达点云密度 > 50 点 /㎡，MPC 算法避障
库位与黄灯区域
二维码触发入库逻辑，四足静止 5 秒完成任务
黄灯前 1m 刹车，确保停车位置误差≤20cm